中创数控设备科技有限公司

公司简介

苏州中创公司是专业以研发创新抛光研磨技术的高新企业、目前公司已有专业的工程师团队常年研发各种抛光研磨去毛刺设备。为解决目前国内存在的一系列抛光去毛刺技术缺陷，全新推出新型抛光去毛刺机械：磁力抛光机、磁力研磨机、去毛刺设备。磁力抛光机突破传统的抛光思维，在传统技术缺陷的问题上进行改革创新，采用（不锈钢磁针）作为磨材，3—5年无需更换！抛光不留死角、不损坏工件。内孔、死角、凹凸不平面清洗、抛光去毛刺一次性完成！效率高、只需5-15分钟(根据材质的不同）产品适用性强，为众多大中小企业解决了实质性的问题，适用性广泛包括（冲压件、压铸件、NCN加工件、车床件、紧固件、硬塑料、首饰工艺品等精密五金件），目前珠三角以及长三角地区都在陆续使用中创新型抛光去毛刺一体机！

去毛刺磁力抛光系列产品相关说明

一．原理：

打破传统，去毛刺磁力研磨机是利用超强的电磁力，产生涡流，带动并传导细小的研磨不锈钢棒，不锈钢棒高速流动，调头等动作，在精密零件各个表面及内孔滑动，达到去除毛刺抛光，清洗等精密研磨去毛刺效果。

二．特点：
  1.轻铁类金属、非铁类金属、硬质塑料等精密零件成品，去除毛边、倒角、抛光、洗净等精密研磨工作一次完成
  2.不规则状零件、孔内、管内、死角、夹缝等皆可研磨加工
  3.加工速度快，操作简单安全，成本低
  4.成品加工后不变形，不影响工件精密度
  5.机种齐全，可设计专用机种

三．用途：
  1.去除精密零件毛刺精密研磨
  2.去除氧化薄膜工作
  3.油迹成品表面抛光处理
  4.锈蚀去除处理
  5.烧结发黑痕迹处理
  6.金饰业打磨洗净工作
 四．适合行业产品：
  1.精密冲压零件

2.硬塑胶热注件
  3.镁铝压铸零件
  4.锌铝压铸零件
  5.精密弹簧，弹片零件
  6.电子，计算机，通信零件
  7.走心，走刀，CNC自动车床零件
  8.航天，医疗零件

五．说明：

1.研磨速度快，平均一次研磨时间约5分至15分钟左右，配双加工槽替换工件快，可在机器运转中交换研磨零件
  2.操作简单，绝对安全，一人可操作数台机器
  3.成本低，不锈钢针为半永久性磨材，消耗极低，唯一的耗材为研磨液
  4.无污染，研磨液是含97%水份，故无毒性及发生火灾之虞，完全符合环保排放标准
  5.研磨完成后，工件好处理，可用筛网，筛筒，电磁力，或分离机轻易将工件及不锈钢针分离
  6.不锈钢针有直径0.2-5MM至1.2-10MM可供选择。

六．设备图片：

公    司：中创数控设备科技有限公司

联 系 人：刘春权

职　　务：经理

电　　话：0512 – 66193672

传　　真：0512 - 66193672

手　　机：15370335309

公司地址：江苏省苏州市吴中区甪直镇甫澄中路218号

邮    箱：westym@126.com

邮政编码：215217

## 简介

产品概述： 磁力去毛刺抛光机是突破传统抛光理念，采用磁场力拖动不锈钢针，产生快速旋转运动，从而达到去除毛刺,抛光,洗净等多重效果。 产品通过精心设计而成，磁场分布均匀，磁场拖动力自动顺、逆转，抛光效果更均匀，物体表面更光滑，是节省人力开支提高工作效率的首选！机型规格可按客户要求定制。

## 产品用途以及适用行业

### 用途

●成品去除毛刺;

●表面锈蚀处理；

●成品表面抛光；

●打磨洗净工作；

●去除氧化薄膜（不会损害工件表面形状）

### 适用行业产品

● 首饰工艺品；

● 自动车床零件；

● 压铸、冲压零件；

● 弹簧、弹片零件;

● 电子、通信、医疗零件

● 走心，走刀，CNC自动车床零件

● 航天，医疗零件

● 硬塑料、硬塑胶

适用于金,银,铜,铝,锌,镁,铁,不锈钢等金属类与硬质塑料等非金属类工件的研磨抛光。如：金银首饰、时尚配饰、电子产品金属制件，精密螺栓、形状复杂的金属制件、文具配件、仪表仪器配件。

## 工件使用效果

工件经此类抛光机处理后表面呈原金属光泽，光亮、圆润极具视觉效果；还可释放一部分工件内应力，提高工件机械性能；强化工件表面质量，提高表面性能。提升产品价值！

五金件抛光效果图

冲压件去毛刺效果图

## 工作原理

磁力抛光机是利用其独特的磁场分布,产生强劲平稳的磁感效应，使磁力钢针与工件进行全方位,多角度地充分研磨，达到快速除锈,去死角,去除毛刺批锋,除去氧化薄膜及烧结痕迹等功效。尤其对形状复杂,多孔夹缝，内外螺纹等工件，更加能显示其神奇妙用.并且，不伤及工件表面，不影响工件精度。让工件瞬间变得光滑整洁，焕然一新。适用于金,银,铜,铝,锌,镁,铁,不锈钢等金属类与硬质塑料等非金属类工件的研磨抛光及去毛刺。

## 产品特点

●适用于轻铁类金属,非铁类金属,硬质塑胶等精密零件

●实现除毛刺,倒角,抛光,洗净等多重功效

●对于不规则状零件,孔状、管状等死角,夹缝等均可抛光

●定制时间，加工速度快捷,操作简单安全

●可变频率调节，满足各种抛光需求

●抛光无死角

●结束提醒，可提醒抛光完成，可一人操作多台

●电压、电流、频率、时间均可监控，简洁明了

●抛光过程无需人工干预

●磁力抛光研磨没有死角，让所有部位完全研磨；研磨后工件绝不变形、绝不损伤表面、绝不影响精度。

●成本低，速度快，约2-20分钟完成；操作简单、方便、完全免技术，可多机操作。